LASERUL

Dispozitivele cuantice care funcþioneazã în regiunea opticã a spectrului, denumite laseri, genereazã o luminã care se deosebeºte radical de lumina emisã de sursele obiºnuite. Acest fel de radiaþie posedã calitãþi deosebite, care i-au permis sã-ºi gãseascã numeroase aplicaþii în domeniile cele mai diverse. Aceste calitãþi se referã la intensitate, directivitate, coerenþã ºi monocromaticitate.

Intensitatea se referã la densitatea de energie transportatã de fasciculul luminos. Într-un fascicul laser energia transportatã este atât de concentratã încât aceasta poate pãtrunde prin cele mai refractare materiale.

Coerenþa este proprietatea cea mai importantã a fasciculului laser.

În procesul de emisie a radiaþiilor, o undã emisã de ansamblul atomilor se obþine adunând undele emise de fiecare atom în parte. Deoarece undele emise de fiecare atom sunt radiate începând din momente de timp întâmplãtoare, unda rezultatã prezintã salturi în aceste momente ºi în consecinþã este necoerentã temporal. De asemenea ea este ºi necoerentã spaþial, deoarece emisiunile atomilor situaþi în locuri diferite nu pot fi sincronizate. Lumina emisã de cãtre sursele convenþionale este necoerentã atât temporal cât ºi spaþial, datoritã faptului cã electronii în atomi revin pe nivelele inferioare prin tranziþii spontane. Situaþia se modificã radical dacã atomii emit luminã prin tranziþii stimulate aºa cum stau lucrurile în cazul laserului. În acest caz, emisia de luminã a diferiþilor atomi este sincronizatã, ceea ce face ca unda emisã de întreg ansamblul sã fie coerentã.

Lumina laser, prin proprietatea sa de a fi coerentã, a deschis largi perspective nu numai în opticã ci ºi în alte domenii, cum ar fi tehnica transmiterii informaþiilor. Lumina necoerentã a surselor neconvenþionale de luminã nu poate permite transmiterea, de exemplu, a programelor radio sau de televiziune, posibilitate pe care o are în schimb lumina laser.

Monocromaticitate este proprietatea radiaþiilor laser de a avea o lungime de undã teoretic egalã cu o singurã valoare. În realitate însã, nici laserul nu poate emite o radiaþie perfect monocromaticã.

Clasificarea laserilor se face dupã natura substanþei utilizatã ca mediu activ, în: laseri solzi, laseri lichizi, ºi laseri gazoºi. Laserii gazoºi se clasificã în : laseri atomici, laseri ionici, laseri moleculari, dupã natura particulelor componente ce participã la proces.

Primul laser cu gaz construit experimental a fost laserul cu heliu-neon, care este un laser cu gaz atomic. El a fost realizat în 1961. Numai un an mai târziu un colectiv de fizicieni români a realizat la rândul sãu, un laser de acelaºi fel.

Modul de funcþionare  a laserului heliu-neon. Tubul de sticlã conþine amestecul de heliu-neon. Generatorul de înaltã frecvenþã întreþine descãrcãri care excitã atomii de heliu. Cavitatea rezonantã are ca elemente de bazã douã oglinzi concave care refelctã radiaþia. În aceastã cavitate rezonantã se plaseazã tubul de descãrcare.

Aplicaþiile laserului se regãsesc în domeniile cele mai diverse, printre care în: treansmiterea informaþiilor, tehnica de calcul, meteorologie, prelucrarea diamantului, chirurgie, biologie, ºi ecologie opticã ºi tehnicã spaþialã.