- Determinarea profilului simplificat pentru secţia de remorcare dată

Pentru simplificarea profilului în lung al liniei se aleg elemente de profil de acelaşi tip ( pantă sau rampă ) la care se pot alipi elemente de aliniament şi palier .

Pentru acest grup de elemente se calculează o declivitate echivalentă  :

=  (1) ,

în care :

reprezintă declivitatea elementului  ,

- lungimea elementului  .

După determinarea i trebuie ca lungimea fiecărui element să respecte relaţia:

(2) ,

Dacă există vreun element de profil a cărui lungime nu verifică condiţia de mai sus , acel element trebuie scos din simplificarea respectivă .

Elementele de acelaşi tip trebuie să aibă declivităţi cât mai apropiate .

Pe schiţa de remorcare există 2 elemente de profil caracteristice : o rampă şi respectiv o pantă ale căror valori sunt cele mai mari în raport cu celelalte elemente de acelaşi tip .

Circulaţia se va face între cele 2 staţii cap de secţie fără a avea staţii intermediare în care să efectuăm opriri sau restricţionări de viteză determinate de circulaţia în staţie .

Pentru calculele temei se va folosi  = 5 , în care n reprezintă numărul de ordine din subgrupă .

De asemenea se mai dă prin temă  = 12 , care reprezintă numărul studenţilor din subgrupă .

Simplificarea profilului pentru secţia de remorcare dată se găseşte in figura 1 , iar calculele în tabelul nr.1 .

La calculul tabelului nr.1 s-au folosit formulele pentru :

- Declivitatea echivalentă : relaţia (1) ;

- Rezistenţa specifică la circulaţia în curbe :

(3) ,

- Lungimea curbei (este dată în figura 1) ;

- Rezistenţa specifică echivalentă a curbelor de pe un element de profil simplificat :

(4) ,

în care : -  - rezistenţa specifică a curbei  ,

- lungimea curbei  ,

- lungimea elementului de profil simplificat .

- Declivitatea echivalentă rezultantă :

(5) ,

în care termenii au semnificaţiile de mai sus , cu specificaţia că se ia semnul “+” pentru rampe , respectiv “-“ pentru pante

- Determinarea tonajului remorcat

Pentru remorcarea trenului se va folosi o locomotivă electrică 060 EA cu o viteză maximă de 120 km/h .

Regimul pentru care se va realiza determinarea tonajului remorcat este regimul uniorar al locomotivei , utilizându-se caracteristica de tracţiune a locomotivei , prezentată în figura 2 .

- Determinarea tonajului remorcat în funcţie de viteză M(v) la

Variaţia tonajului în funcţie de viteză la =ct. este prezentată în figura 3 pe baza tabelului nr. 2 .

La calculul tabelului nr. 2 s-a folosit formula tonajul remorcat :

[t] , (6) ,

în care :

- forţa de tracţiune la obadă ( se ia de pe caracteristica de tracţiune a locomotivei fig.2 ) [kN] ;

- forţa rezistentă a locomotivei [N] dată de relaţia :

[N] , (7) ,

- viteza  [km/h] ,

- masa locomotivei , 120 [t] ,

- acceleraţia gravitaţională , 10 [] ,

- declivitatea echivalentă rezultantă pe rampa caracteristică ,  ‰ ,

- rezistenţa echivalentă totală a vagoanelor [N/kN] dată de relaţia :

, (8) ,

- procentul de vagoane încărcate dat de relaţia :

[%]  , (9) ,

- procentul de vagoane goale dat de relaţia :

[%] , (10) ,

- rezistenţa specifică a vagoanelor încărcate în compunere amestecată pe 2 şi 4 osii dată de relaţia :

[N/kN] , (11) ,

- rezistenţa specifică a vagoanelor goale în compunere amestecată pe 2 şi 4 osii dată de relaţia :

[N/kN] , (12) .

- Determinarea tonajului remorcat în funcţie de declivitate M()  la =ct.

Variaţia tonajului în funcţie de declivitate la =ct. este prezentată în figura 4 pe baza tabelului nr. 3 .

La calculul tabelului nr. 3 s-au folosit formulele (6) – (12) , semnificaţiile mărimilor fiind aceleaşi ca la punctul 1) .

- Determinarea lungimii şi componenţei trenului

Plecând de la tonajul determinat de rampa caracteristică şi anume :

[t]

se determină masa vagoanelor încărcate  respectiv masa vagoanelor goale  cu formulele următoare :

[t]

[t]  .

Se determină apoi numărul osiilor încărcate  respectiv goale  cunoscând tara pe osie a vagoanelor încărcate  [t/osie] respectiv tara pe osie a vagoanelor goale  [t/osie] :

osii încărcate ,

osii goale .

Numărul de osii astfel obţinute se repartizează în proporţie de 30% la vagoane pe 2 osii respectiv 70% la vagoane pe 4 osii . Rezultă următoarea repartiţie :

- Osii “încărcate” :  ,

- Osii “goale” :  .

Tonajul determinat de componenţa trenului este :

[t] ,

ştiind că :

- masa vagonului pe 2 osii este :  ,

- masa vagonului pe 4 osii este :  .

Lungimea trenului se calculează cu formula :

[m] ,

în care :

- lungimea vagonului pe 4 osii , 16 m ;

- lungimea vagonului pe 2 osii , 10 m .

Se obţine astfel :

[m] .

Lungimea staţiei va fi :  [m] .

- Verificarea tonajului trenului remorcat pe secţia dată

Tonajul remorcat este  :     , unde :

- este tonajul determinat pe rampa caracteristică , ;

- este tonajul admis la demarare dat de relaţia :

[t] ,

în care :

- - forţa de tracţiune a locomotivei în momentul demarării trenului , =375 kN la 5 km/h ;

- –  rezistenţa specifică totală a locomotivei [N/kN] ;

- - rezistenţa suplimentară la demarare (  [N/kN] ) ;

- - rezistenţa echivalentă a staţiei [‰] ;

- [N/kN] rezistenţa specifică totală a vagoanelor , în care :

[N/kN] ;

[N/kN] .

Se obţine astfel :

[t] .

- este tonajul determinat de lungimea utilă a staţiilor .

Lungimea trenului trebuie să verifice relaţia :

.

,

unde :

- este masa medie pe metru liniar [t/m] a convoiului de vagoane şi se calculează cu relaţia :

în care :

- este lungimea tuturor vagoanelor goale pe 2 , respectiv 4 osii ;

- este lungimea tuturor vagoanelor încărcate pe 2 , respectiv 4 osii ;

- este lungimea tuturor vagon pe 2 , respectiv 4 osii ;

- este masa tuturor vagoanelor goale pe 2 , respectiv 4 osii ;

- este masa tuturor vagoanelor încărcate pe 2 , respectiv 4 osii ;

- este lungimea trenului .

-  este lungimea utilă a staţiilor , 1100  [m] ;

- este lungimea locomotivei , 20 [m] .

Se obţine astfel :

[t] .

- este tonajul limitat de felul trenului , felul frânei şi panta caracteristică :

[t]

iar   , unde :

sunt determinate din IRF iar  reprezintă sarcina medie pe osie de tren [t/osie] şi se determină cu relaţia :

.

[t]

Se obţine :

[t] .

- este tonajul determinat de rezistenţa aparatului de tracţiune :

[t]

unde  = 300 kN reprezintă forţa de rezistenţă a aparatelor de tracţiune tipul întărit .

[t] .

Rezultă deci :

[t] .

Întrucât  se recalculează componenţa , lungimea trenului şi de asemenea lungimea staţiei . În calculele următoare se ia  [t] rezultând :

- [t]

- [t]

- osii

- osii

- Osii “încărcate” :  ,

- Osii “goale” :  .

- Tonajul determinat de componenţa trenului este :

[t] .

- Lungimea trenului va fi :  [m] .

- Lungimea staţiei va fi :  [m] .

- Tonajul determinat de lungimea utilă a staţiilor este :

[t] , ştiind că :

- Tonajul limitat de felul trenului , felul frânei şi panta caracteristică este :

[t] , ştiind că :