ETH curs VI

Legea lui Ohm

Consideram o ramura activa a unui circuit:

ep-tensiunea electromotoare

lp-bobina ce contine cuplaje magnetice cu toate bobinele care apartin circuitului din care face parte

up se masoara in acelasi sens cu curentul

Legea lui Ohm se scrie sub forma:

Daca ramura se considera generatoare tensiunea la bornele ei se masoara in sens invers curentului si legea lui Ohm in acest caz se modifica prin schimbarea semnului tensiunii la bornele ramurii.

Daca semnalele excitatie sunt sinusoidale de pulsatie (, toate elementele fiind ideale si semnalele raspuns vor fi deasemenea sinusoidale si de aceeasi pulsatie (.

legea lui Ohm in domeniul complex:

Zpp-impedanta proprie a rangului p

Zpq-impedanta mutuala dintre ramurile p si q

1)Daca ramura nu contine cuplaje magnetice: Lpq=0(Zpq=0

2)Latura pozitiva: Ep=0

3)Latura este inchisa pe ea insusi: Up=0

Teoremele lui Kircoff

I)Reprezinta o consecinta a conservarii sarcinii electrice in regim cvasistationar si se refera la nodurile unui circ electric.

-i1-i2+i3-i4+i5=0

Teorema de curenti [I] se aplica nodurilor independente intr-un circuit; ea va furniza n-1 ecuatii. Ecuatiile scrise pe baza t de ecuatii pot fi puse matricial sub forma [A][I]=0

II) Th. de tensiune se refera la ochiurile unui curent

Suma algebrica a tuturor laturilor care alcatuiesc ochiurile.

Ca sens pozitiv se considera sensul arbitrar:

Suma algebrica a tensiunilor electromotoare din laturile E ale unui ochi este egala cu suma algebrica a caderilor de tensiune la bornele tuturor elementelor pasive din laturile ochiului analizat. Th de tensiune se aplica ocjiurilor independente, deci ea va furniza l-n+1 ecuatii.

Teorema conservarii puterilor:

Daca consideram ca pe un circuit de l laturi si scriem ecuatii similare pt toate acestea prin insumarea acestora obtinem:

# Text boxes

Lpq

Cp

Lp

Rp

up

ep

i1

Cp

i5

i4

Lpq

Lp

i3

Rp

i2

up

ep